询价公告

党委保卫部对重庆工业职业技术学院2024—2026年平安校园安防监控系统维护保养项目询价调查，欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 设备技术要求

| 序号 | 资产名称 | 数量 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护服务 | 2 | 年 | 维护期从合同签订之日起两年。 两年内对学校已接入平安校园安防平台的摄像机及监控系统软硬件日常维护，免费维修，包括硬盘录像机、存储设备、交换机、光纤收发器等网络设备，负责各类系统的日常运行监测、维护、保养，完成系统配置、调优。 严密监视各类设备设施的运行情况，收集信息，及时发现、反馈并处理，定期镜头清洁、调试、拆装位置调整等，包含维修监控设备所需要的工具及辅材，保证像机正常使用。 每天要求至少两名具备安防系统相关职业技能证书的工程师驻校维护。 重大活动期间（如重大庆典、重大接待活动、重大检查活动等）中标人须根据活动的重大程度增加巡检服务或增加服务人员立即处理，达到正常运行服务标准。 应急现场处理，出现暴风雨雪、风沙等紧急突发事件致摄像机变位，及时安排抢险。调整摄像角度，安装调试至正常使用。复原，安装调试致设备正常运行状态。 含施工现场管理费、措施费、机械进出场费、风险费、安全文明施工费等。 系统巡检，检查内容涵盖服务器硬件检测、系统状态检查、业务功能检查等多个维度，通过人工核查、技术检测相结合的手段，全面检查评估学校在用的宇视系统设备运维相关的技术指标的状态，并且根据设备及业务系统的健康状态给出合理的优化建议报告，响应时提供优化建议报告书。 升级服务，升级IMOS系统视频管理平台版本，学校原有视频管理平台版本是B3333P01，升级后须与原有的视频管理平台无缝融合，保证现在使用功能的完整性，视频管理平台升级后具有不限于以下功能: 9.1、数据看板对接入转发的数据量进行实时统计，并在界面进行图形化展示，以便快速发现并解决问题，如果接入转发出现明显的数据量减少等问题，可直观确定出是哪些设备有数据丢失，提升了系统的可维护性。响应时提供功能界面截图。 9.2、支持MD三码合一及资源标签功能，即支持给同一个资源设备配置不同的设备属性标签，可配置的设备属性标签有国标视频、采集图片、视图库卡口，添加设备时勾选配置这三个标签即可实现设备的三码合一，简化了设备添加流程，提升了操作的易用性。响应时提供功能界面截图。 9.3、支持对聚档业务各数据类型的数据量流入、流出及耗时情况进行实时检测统计，并通过运维图形化界面呈现这些数据随时间的变化情况，提升了系统的可维护性。响应时提供功能界面截图。 |  |
| 2 | 智能型全彩警戒筒型网络摄像机 | 10 | 个 | 1、像素:≥800万，最高分辨率:≥3840*2160，传感器靶面:1/1.8"，焦距:4.0mm/6mm可选，暖光补光距离: ≥30m，音频编码格式:G.711A、G.711U、AAC，Mic: ≥1个，扬声器: ≥1个，支持运动检测，智能抓拍:机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍，人脸抓拍，定时抓拍，隔时抓拍，事件抓拍； 2、周界布防:越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域（机非人） 支持人脸检测；支持人流量统计，人员密度检测； 3、*支持视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化。 4、*支持非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍； 5、*支持网关ARP绑定功能：设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备； 6、*支持走廊模式：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比； 7、兼容接入:ONVIF;API;GB/T 28181，GA/T1400，国标:支持，音频输入:1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ,幅值2V[p-p]；音频输出:1路音频输出；输出口：阻抗600Ω,幅值2V[p-p]；告警输入:1入；告警输出:1出；SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持256GB；最大功耗:功耗：≤11.0W；电源接口:5.5mm圆孔接口；防水防尘:IP67；外壳材质:铸铝+塑胶。 8、以上含“ *”部分需提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告复印件。 9、本次建设是针对原有视频监控系统的升级改造，在保证现有监控平台功能基础上进行功能扩展，须与原有监控系统无缝对接，且不能利用采购人现有技术成果，学校原有监控平台为宇视VM5.0，投标时必须提供制造商对所投产品可以无缝接入学校原有监控平台的《技术承诺函》，格式自定。 10、投标产品由制造商负责标准售后服务。 11、为保障本次投标项目系统的安全性，供应商或供应商所投产品设备制造商应具备完善的视频监控系统网络及安全解决方案的能力，以确保视频监控系统对恶劣承载网络的适应能力，对安全风险的抵御与防护能力，以及故障发生时和故障消除后视频监控系统的自愈恢复能力等，提供国家认可的权威检测机构出具的关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告证明文件复印件。 |  |
| 3 | 摄像机支架 | 10 | 套 | 定制摄像机支架 |  |
| 4 | 电源适配器 | 10 | 个 | DC12V/2A多功能安防电源适配器 |  |
| 5 | 交换机 | 1 | 台 | 1.配置10/100/1000M以太网端口≥24，配置1G SFP光接口≥4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 2.交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps（若官网有A/B两值，以小值为准）； 3.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力； 4.产品结构采用可靠性设计，设备外壳对外界机械碰撞具备防护能力，具备IK05及以上的防护能力，提供公开可查询的官方网站截图作为佐证材料； 5.为适应夏季高温天气，提升设备使用寿命，所投设备工作温度满足0℃~50℃或更大范围； 6.支持云管理功能，可以带给用户极简的运维管理和用户体验。 |  |
| 6 | 配电开关组件 | 1 | 个 | 对设备用电进行管理 |  |
| 7 | 超六类双绞线 | 2 | 箱 | 1)投标产品符合标准：YD/T1019，异向螺旋结构Cat.6A非屏蔽PVC双绞线缆,采用CM等级PVC料；护套上印有电缆品牌LOGO和型号，内有线缆撕裂绳, 超六类非屏蔽采用锯齿状护套结构,巩固了其结构的稳定性,提高了外部串扰(ANEXT)的性能； 2)线规：23AWG，铜芯线径标称直径为0.58mm，材料为无氧铜，线缆4对线的对绞方向和成缆的总绞方向相反，消除线缆对绞时带来的绞合应力, 使线缆产品具有传输性能大大提高，施工方便，使用寿命长的特点。 3)产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路。 4)通过标准最高传输频率250MHz测试， 额定传输速率(NVP)：68%，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m，导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE。 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离，护套材料：PVC或LSZH或LLDPE，护套外径：6.3±0.3mm。 5)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内。 |  |
| 8 | 专业电源线 | 2 | 圈 | 国标纯铜RVV3*1。 |  |
| 9 | PVC管及辅材 | 600 | 米 | 室内外综合布线保护。 |  |
| 10 | 视频接入升级 | 10 | 个 | 1．对原有校园安防监控平台进行升级改造，提升平台稳定性，可靠性，智能型全彩警戒筒型网络摄像机视频接入管理平台升级服务。监控设备相关的二次开发包和开发协议，由供应商与本校原有监控系统制造商协调对接，按使用部门所需功能进行开发升级服务。 2．学校原有监控平台为宇视VM5.0，扩展功能须与原有的校园安防监控平台无缝融合，保证现在使用功能的完整性，响应时提供制造商对所投产品可以无缝接入学校原有监控平台的《技术承诺函》，格式自定。 |  |

其它要求说明

1、中标单位在送货安装前，需提前与使用部门取得联系，落实安装具体时间及安装地点,中标单位与使用部门共同组织安装、调试，积极配合使用部门完成资产入库工作。

2、本项目实施过程中的物品保管、施工安全、消防安全、环境卫生、人身安全等均由中标人自行负责，如因管理不善造成采购人损失的由中标人全部承担。

3、投标方提供的设施必须是一个完整的系统，除本技术要求列出的主要设备、软件及项目外，凡系统正常运行所需要的所有设备、配件、软件等，包括人工、税金、措施费等，均包括在本次招标范围之内。投标方必须负责系统所有设备、器材、线缆、附件及一切相应材料的供应，包括运输、存储、安装、调试、开通、培训及通过验收直至交付使用。合同签订后，中标方必须向建设单位提供设备详细技术手册，并会同建设单位完成深化设计，完整的深化设计图纸必须经过建设单位审核批准后方能施工。投标方需要负责各子系统的深化设计，设备及管线材（含辅材）购置、线路敷设、系统安装调试、系统集成、竣工验收、培训及售后服务等全部内容。

4、现场勘查要求：有意参与投标的潜在投标人须到校领取现场勘察确认函，响应时提供原件，无现场勘察确认函视为无效投标。

各投标人于XXX年xx月XX日上午10:00（北京时间）到重庆工业职业技术学院（地址：重庆市渝北区桃源大道1000号）进行现场勘查，勘查费用自理，其余时间恕不接受勘查。勘查人员不超过2人，请携带本人身份证，自觉遵守采购人的秩序、安全、保密管理等相关规定。投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在勘查现场中介绍的相关情况，仅供投标人参考，采购人不对投标人据此做出的判断和决策负责。无论投标人是否勘查过现场，均被认为已经勘查现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘联系人：张老师，联系电话：13629755617。

5、免费提供维保耗材：从合同签订之日起两年维护期内，以下维修耗材费用由中标单位承担。

监控设施维保单位免费维修材料清单（200元以内）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 备注 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水晶头 | RJ45 | 配套摄像机使用 | 180 |
| 2 | 电源插座 | 220V | 配套市电使用 | 120 |
| 3 | 电源转接线 | DC12V 2A | 配套电源使用 | 170 |
| 4 | 摄像头支架 | 壁装/抱箍 | 配套摄像机使用 | 150 |
| 5 | 空气开关 | 32A | 配套市电使用 | 190 |
| 6 | 光纤跳线 | FC-SC/FC-FC | 1米以下 | 68 |
| 7 | 网络跳线 | 六类 | 1米以下 | 38 |
| 8 | PVC管材 | DN20 | 5米以下 | 45 |
| 9 | 网线 | 非屏蔽六类网线 | 5米以下 | 50 |
| 10 | 电源 | DC12V 2A | 配套摄像机供电 | 180 |
| 11 | 电源线 | RVV 2*1.5平方 | 5米以下 | 50 |
| 12 | 绝缘胶带 | PVC绝缘 | 配套线缆对接保护 | 15 |
| 13 | 扎线带 | 3.6*300mm | 固定线缆 | 35 |
| 14 | 钢钉线卡 | 6 mm | 固定PVC管材 | 42 |
| 15 | 油漆 | 灰色5L内 | 刷防水箱 | 50 |
| 备注：免费更换设备及辅材不超过项目合同品名为“维护服务”的金额的5% |

二、供应商须知

报价文件提供期限：2023年12月22日-2023年12月28日17:30（工作时间），凡有意参加本次询价的供应商，在报价文件提供期限内现场递交报价文件到重庆市渝北区桃园大道1000号重庆工业职业技术学院党委保卫部刘老师处（联系电话：13667661314）

三、附件为响应文件格式要求

1、商品报价函

2、明细报价表

重庆工业职业技术学院党委保卫部

2023年12月22日

1、商品报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的商品询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的商品竞价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方提供的技术证明材料            份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为询价开始时间起30天。

4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价文件规定，交纳询价文件要求的履约保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

2、明细报价表

明细报价表

| 序号 | 资产名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |